Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Znak sprawy: ZP/dźw/02/08	Zduńska Wola , 2008-09-18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dżwig platformowy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Zatwierdzono w dniu:

2008-09-18

Maciej Milak

# Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

# Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11.

Wspólny Słownik Zamówień: 45215000-7 budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11 Platforma umieszczona zostanie w szybie o konstrukcji stalowej, dobudowana zostanie do południowej ściany budynku. Zaprojektowano platformę pionową typu E06o wymiarach platformy 1100 x 1400 mm i udźwigu 250 kg . Dane charakterystyczne dźwigu przedstawiają się następująco: powierzchnia zabudowy – 2,53 m kw. kubatura - 18,00 m sześć. wysokość – 7,12 m Działka usytuowana jest w Zduńskiej Woli przy ul. Srebrnej 11 . Posiada ona numery ewidencyjne 100/1 i 100/2. W chwili obecnej działka jest już zabudowana i uzbrojona . Znajduje się na niej budynek przychodni lekarskiej oraz sieci uzbrojenia terenu. Główne wejścia do budynku znajdują się od ul. Srebrnej. Budynek posiada również wejście od strony północnej prowadzi do niego podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dla terenu działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki realizacji inwestycji określone zostały w Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego wydanej przez Urząd Miasta Zduńska Wola. Projektowany dźwig platformowy dobudowany zostanie do południowej ściany budynku. Dojście odbywało będzie się z chodnika w ul. Srebrnej. Dźwig z chodnikiem połączony zostanie projektowanym chodnikiem z betonowej kostki wibroprasowanej. Energia elektryczna do dźwigu doprowadzona zostanie z budynku przychodni. Podłączenie dźwigu nie spowoduje konieczności zwiększenia mocy zamówionej. Przychodnia lekarska jest budynkiem I piętrowym podpiwniczonym . Posiada ona ściany murowane , schody i stropy żelbetowe , stropodach również o konstrukcji żelbetowej kryty papą. Budynek wyposażony został w instalację elektryczną, wod-kan, centralnego ogrzewania , wentylacji grawitacyjnej oraz telefoniczną. Poziom parteru budynku znajduje się na wysokości około 0,90 metra nad poziomem gruntu. Przy przychodni wybudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych za pomocą którego niepełnosprawni mogą dostać się na parter budynku. Niepełnosprawni nie mogą dostać się na piętro budynku. Pozostałe elementy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek przychodni jest w dobrym stanie technicznym pozwalającym na wykonanie projektowanych robót i dostawienie dźwigu dla osób niepełnosprawnych . Dźwig dobudowany zostanie do południowej ściany budynku. Posiadał on będzie dwa przystanki. Przystanek –„1” na poziomie gruntu, z którego wchodziło będzie się do dźwigu z dworu oraz przystanek – „1” na poziomie I piętra. Na piętrze wejście z dźwigu prowadziło będzie bezpośrednio do istniejącego korytarza. Szyb dźwigu posadowiony będzie na fundamentach bezpośrednich wykonanych w postaci płyty żelbetowej z betonu B20. Zbrojenie płyty stanowiły będą siatki z prętów o 12 ułożone przy górnej i dolnej powierzchni płyty. Pod płytą należy wylać podkład z chudego betonu o grubości 10 cm . Boczne ściany fundamentów należy izolować 2 razy abizolem R+P . Projektowane fundamenty należy zdylatować od ścian budynku dwiema warstwami papy asfaltowej. W miejscu posadowienia dźwigu występują proste warunki gruntowe , grunty są jednorodne, nie stwierdza się występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W celu umożliwienia wejścia do windy należy wykuć otwór w ścianie zewnętrznej na piętrze budynku. Otwór należy przesklepić nadprożami typu L19/N . Na ścianie zewnętrznej, która stanowiła będzie wewnętrzną stronę dźwigu oraz na ościeżach otworu należy wykonać gładź gipsową i następnie pomalować je farbą emulsyjną lateksową. Dźwig platformowy dostarczony i montowany jest przez producenta łącznie z szybem. W projekcie przyjęto, że zamontowana zostanie platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych typu E06 o wymiarach platformy 1100x1400 mm . Platforma umieszczona będzie w szybie o konstrukcji stalowej z profili zimnogiętych obudowanym płytami warstwowymi Izoterm SC60. W ścianie południowej wykonane zostaną okna szklone szkłem bezpiecznym. Elementy zewnętrzne szybu wykonane zostaną w kolorze RAL 6018. Chodnik prowadzący do dźwigu wykonany zostanie z kostki wibroprasowanej gr. 6 cm. Kostkę należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm i podbudowie z chudego betonu również gr. 10 cm. Boki chodnika obłożone będą betonowymi obrzeżami wibroprasowanymi 20 x 6 cm. Należy tak ukształtować spadki chodnika aby woda odpływała od dźwigu na zewnątrz. Dokumentację opracowano w założeniu, że budynek jest zasilany energią elektryczną o napięciu 230/400 V , dodatkowa ochrona od porażeń wykonana jest jako zerowanie. Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej w skład której wchodzą instalacje : zasilania projektowanej platformy dla osób niepełnosprawnych oraz ochrony od porażeń. W budynku na parterze znajduje się tablica bezpiecznikowa TB wykonana jako podtynkowa. W tablicy bezpiecznikowej należy zainstalować wyłącznik różnicowy- i nadprądowy P312 B-16-30-A , zabezpieczający obwód zasilający platformę. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony od porażeń z tablicy bezpiecznikowej należy poprowadzić dodatkowy przewód ochronny PE w projektowanych obwodach. Przewód ten należy połączyć z przewodem zerowym N w tablicy rozdzielczej, zgodnie ze schematem instalacji. Instalację zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm kw. . Sposób układania przewodu ( na tynku w korytkach kablowych lub pod tynkiem) należy uzgodnić z zarządcą budynku. Obwód zabezpieczono wyłącznikiem różnicowo – i nadprądowym P312 B-16-30 A. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako system ochrony dodatkowej przyjęto zgodnie z normą PN-91/E-05009- szybkie wyłączanie zasilania. W obwodzie odbiorczym zastosowano wyłącznik różnicowo – i nadprądowy P312 B -16-30 - A. Przewody N i PE należy rozdzielić w tablicy bezpiecznikowej. Przewód ochronny koloru żółto- zielonego należy prowadzić we wszystkich projektowanych obwodach i łączyć go z przewodami obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z PN-91/E – 05009 , obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż. po zakończeniu robót należy wykonać pomiary ochronne instalacji. Roboty obejmują zewnętrzny dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych przy budynku przychodni lekarskiej znajdującej się w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11 Płyta fundamentowa skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej – m kw. – 2.842 wykopy liniowe pod fundamenty , rurociągi kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1,5 m –szer. 2.6-4.5 m – m sześć. – 4.239 pod łady betonowe na podł. gruntowym – sześć. – 0.441 przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli pręty żebrowane – t – 0.096 stopy fundamentowe szklankowe – trapezowe żelbetowe o obj. do 2.5 m sześć- m sześć – 2.159 izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. pionowych na lepiku na gorąco – pierwsza warstwa – m kw. – 1.508 izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. pionowych na lepiku na gorąco – druga i nast.warstwa – m kw. – 4.508 izolacje przeciwwilgociowe – powłokowe bitumiczne pionowe –wyk. Na zimno z roztworu asfalt.-pierwsza warstwa – m kw. – 3.147 izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. Na zimno z roztworu asfalt.-druga i nast.warstwa – m kw. 3.147 roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m sześć.w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odna odl. Do 1 km – m sześć- 2.955 nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp.0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV krotność = 8- sześć – 2.955 zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat gr. II-IV – szerokość 2,6-4,5 m – m sześć – 1.284 Roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych – m sześć- 1.365 wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – m sześć- 1.365 wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy nast. 1 km krotność = 4 – m sześć -1.365 otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabr. – m – 6.000 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro – m kw. – 0.558 wykon.tynków zwykłych wew.kat III z zaprawy cem-wap. Na ościeżach do 40 cm – m – 8.435 wewn.gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. Pref.i bet.wylewanych- m kw. 14.715 posadzki płytkowe z gresu układane na klej metodą zwykłą – m kw- 0.558 cokoliki płytkowe z gresu – cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą – m – 1.020 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – m kw. 9.415 Instalacja elektryczna wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle – m – 10.000 zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm – m – 10.000 przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg.w ścianach lub stropach z cegły- otw.- 2.000 przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 7,5 mm kw. Układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- m – 12.000 wyłącznik nadprądowy 1 – biegunowy w rozdzielniach – szt. 1.000 rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach – szt. -1.000 skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie – szt. – 1.000 tablice rozdzielcze o masie do 10 kg – szt- 1.000 podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm kw. Pod zaciski lub bolce – szt/żył – 10.000 sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – pomiar- 1.000 badania i pomiary skuteczności zerowania ( pierwszy pomiar) – szt. 1.000 Dźwig platformowy z szybem montaż dźwigu platformowego z szybem o konstrukcji stalowej i obudową – szt- 1.000 dostawa konstrukcji stalowej szybu z obudową – szt- 1.000 dostawa dźwigu platformowego – szt- 1.000 czynności odbiorowe dźwigu – szt. 1.000 Chodnik wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV – 10 cm głębok.koryta- m kw.- 11.090 wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat II-IV – za każde dalsze 5 cm głębok. koryta – m szęść. – 11.090 krotność = 3 podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.- m kw. – 11.090 podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. – m kw. – 11.090 Krotność = 7 podbudowa betonowa bez dylatacji – grub. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm – m kw. – 11.090 podbudowa betonowa bez dylatacji – za każdy dalszy 1 cm grub. Warstwy po zagęszczeniu – m kw- - 11.090 krotność = 2 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej – m kw. – 12.972 obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. Spoin piaskiem – m – 12.400 roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m sześć. W ziemi kat I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. Do 1 km. – m sześć. 2.773 nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp.0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi.kat.III-IV – m sześć. – 2.773 Uwaga: Zamawiający ustala , że do oferty winno być załączone oświadczenie z wizji lokalnej inwestycji. Zamawiający informuje, że „ ślepy kosztorys” oraz projekt techniczny inwestycji jest integralną częścią oferty i należy go odebrać od inwestora bądź zwrócić się z pismem do inwestora o przesłanie go pocztą . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

# Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia

# Warunki udziału w postępowaniu:

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

| Lp: | Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: |
| --- | --- |
| 1 | Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych |
| 2 | Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia |
| 3 | Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia |

## Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

## Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Barbara Mosińska - tel. 665 67 96 06 |
| --- | --- |

### W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Maciej Milak - dyrektor tel. ( 43) 824 92 27 |
| --- | --- |

# Wadium:

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 007.96 PLN (słownie:  trzy tysiące siedem  96/100 PLN)

## Wadium należy wnieść  w terminie do dnia 2008-10-08 do godz. 10:00.

## Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

### pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Kredyt Bank S.A. Filia nr 1 w Zduńskiej Woli – O/Sieradz  88 1500 1676 1216 7004 0030 0000

### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

### gwarancjach bankowych;

### gwarancjach ubezpieczeniowych

### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:

### upłynął termin związania ofertą;

### zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

### Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia;

### wpłynął wniosek Wykonawcy:

#### który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

#### który został wykluczony z postępowania;

#### którego oferta została odrzucona.

## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

### odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

### nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

### zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

# Termin związania ofertą:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

## Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 2 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 3 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 4 | Koncesja, zezwolenie lub licencja | Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym |  |
| 5 | Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS | Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 6 | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej |  |
| 7 | Informacja o liczbie zatrudnionych pracowników | Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi |  |
| 8 | Potwierdzenie posiadanych uprawnień | Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień |  |
| 9 | Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń | Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca |  |
| 10 | Wykaz wykonanych dostaw lub usług | Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie |  |
| 11 | Wykaz wykonanych robót budowlanych | Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie |  |
| 12 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | 1 |
| 13 | Zaświadczenie potwierdzające spełnianie wymogów jakościowych | Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, dotyczy systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich |  |
| 14 | Zaświadczenie, iż przedmiot zamówienia odpowiada normom | Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym |  |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane dokumenty lub oświadczenia powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art.  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Rejonowej w Zduńskiej Woli    ul. Srebrna 11 NIE OTWIERAĆ przed 2008-10-08 godz. 10:30”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat SPZPOZ w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 ( I piętro) do dnia 2008-10-08 do godz. 10:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2008-10-08 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat SP ZPOZ w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 ( I piętro)

# Opis sposobu obliczenia ceny:

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą PLN

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,

### wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej www.spzpoz-zdunskawola.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawarcie umowy będzie możliwe po terminie związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informacje o wyborze oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

## Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej.

## Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

### pieniądzu;

### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

### gwarancjach bankowych;

### gwarancjach ubezpieczeniowych;

### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

## W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

## W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

# Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

## Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:

#### treści ogłoszenia,

#### postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

### Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie z art. 22 i 24 |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru: |
| --- | --- |
| 1 | Szczegółowy opis zamówienia |
| 2 | Wzór oferty na dostawy |
| 3 | Wzór oferty na roboty budowlane |
| 4 | Wzór umowy na roboty budowlane |