#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „remont gabinetu zabiegowego na parterze i gabinetów na I piętrze”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | remont gabinetu zabiegowego na parterze i gabinetów na I piętrze | remont gabinetu zabiegowego na parterze i gabinetów na I piętrze Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11 |

Szczegółowy opis zadań:

Roboty ogólnobudowlane

| Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 | szt | 3.000 |
| --- | --- | --- |
| Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.069 |
| Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 19.230 |
| Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | m2 | 111.330 |
| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 156.738 |
| Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 17.500 |
| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 55.637 |
| Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. | m2 | 32.696 |
| Zerwanie cokolika cementowego | m | 30.800 |
| Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | m3 | 1.483 |
| Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy nast.1 km Krotność = 4 | m3 | 1.483 |
| Gruntowanie podłoży preparatami „Ceresie CT17” i ATLAS UNI GRUNT „ – powierzchnie poziome | m2 | 88.333 |
| Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 88.333 |
| Posadzki płytkowe z kamieniami sztucznych układane na klej – przygotowanie podłoża | m 2 | 88.333 |
| Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 | 88.333 |
| Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane – listwy z PCV | m | 72.420 |
| Uzupełnianie ścianek z cegieł o grub. ½ ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m 2 | 1.845 |
| Otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefab. | m | 1.300 |
| Uzupełń.tyn.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków ( do 2 m2 w 1 miej.) | m2 | 22.920 |
| Wykon.pasów tynku zwyk. Kat.III o szer.do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami | m | 2.600 |
| Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegły | szt | 2.000 |
| Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m 2 fabryczne wykończeniowe | m 2 | 3.600 |
| Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł | szt | 14.000 |
| Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach na rusztach metalowych rozstaw. Profili nośnych 40 cm | m2 | 88.333 |
| Obud. Belek i podciągów płytami gips-karton.na rusztach metal pojedyń.jednowarstwowe 55-01 | m2 | 5.214 |
| Licowanie ścian płytkami na klej –przygotowanie podłoża | m2 | 35.260 |
| Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 | 35.260 |
| Gruntowanie podłoży preparatami „ CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT „ – powierzchnie pionowe | m2 | 274.688 |
| Wewn.gładzie gipsowe dwuwarstw. na ścianach z elem.pref. i bet. Wylewanych | m2 | 274.688 |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 274.688 |
| Montaż żaluzji aluminiowych | m2 | 30.100 |
| Wykonanie wentylacji grawitacyjnej |  |  |
| Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 30 cm | szt | 3.000 |
| Przebicie otworów o pow. do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 10 cm | szt | 3.000 |
| Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych | m | 4.500 |
| Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm | szt | 3.000 |
| Obróbki przy szer.o rozw.ponad 25 cm – z blachy ocynkowanej | m2 | 2.400 |
| Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy peror.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) | m2 | 6.000 |
| Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. ½ cegł.na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 2.000 |
| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe typ S ( Spiro) o śr. do 200 mm – udział kształtek do 35 % ) | m2 | 1.005 |
| Obud.belek i podciągów płytami gips-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 | m2 | 1.500 |
| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 1.500 |
| Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych | szt | 4.000 |
| Instalacja c.o. |  |  |
| Demontaż termy elektrycznej | szt | 6.000 |
| Demontaż zlewu kuchennego | kpl | 1.000 |
| Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 5.000 |
| Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m 2 | kpl | 13.000 |
| Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm | szt | 13.000 |
| Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. O połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt | 6.000 |
| Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych. | szt | 6.000 |
| Urządzenia do podgrzewania wody – przepływowy podgrzewacz wody | kpl | 6.000 |
| Zlewozmywaki żeliwne z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt | 1.000 |
| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl | 5.000 |
| Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym | kpl | 13.000 |
| Zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną o śr. nominalnej 15 mm | szt | 13.000 |
| Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt | 13.000 |
| Instalacja elektryczna |  |  |
| Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | szt | 13.000 |
| Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt | 6.000 |
| Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego natynkowego | szt | 18.000 |
| Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | szt | 18.000 |
| Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 360.000 |
| Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 360.000 |
| Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – przewody 3x2,5 mm2 | m | 180.000 |
| Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – przewody 3x1,5 mm2 | m | 180.000 |
| Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm | szt | 24.000 |
| Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 12.000 |
| Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm2 | szt | 18.000 |
| Oprawy oświetleniowe zawieszane ( zwykłe) – świetlówkowa do 3x40 W | kpl | 18.000 |
| Oprawy oświetleniowe przykręcane ( zwykłe) – żarowa | kpl | 6.000 |
| Podłączenioe przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 180.000 |
| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 18.000 |
| Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( pierwszy pomiar) | szt | 18.000 |

Uwaga:

Zamawiający ustala, że do oferty winno być dołączone oświadczenie z wizji lokalnej zadania.

Zamawiający jednocześnie informuje, że „ ślepy kosztorys” jest integralną częścią oferty i należy go odebrać od inwestora bądź zwrócić się z pismem do inwestora o przesłanie go pocztą.