#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „dostawa sprzętu ginekologicznego do gabinetów ginekologicznych”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | dostawa foteli ginekologicznych stacjonarnych w kolorze ecrii - 2 szt. | dostawa foteli ginekologicznych stacjonarnych w kolorze ecrii - 2 szt. o parametrach technicznych : 1. wymiary całkowite konfiguracji foteli - 1280 x 760 mm, 2. wymiary całkowite konfiguracji łóżka - 1750 x 760 mm, 3. szerokość leża - 620 mm, 4. długość oparcia pleców - 930 mm, 5. regulacja wysokości - 640 x 960 mm, 6. regulacja pleców - -7*/+ 20 * , 7. regulacja Trendelnburga - 20*/-45*, 8. bezpieczne obciążenie - 175 kg, Fotele winny być tak wykonane aby gwarantowały łatwość i szybkość dezynfekcji, ponadto powinny posiadać regulowane podrączki i podkolanniki, wyposażone winny być w miskę z możliwością demontażu. W fotelach winna znajdować się elektryczna regulacja dokonywana za pomocą panelu nożnego lub pilota. Fotele winny wyposażone być w podnóżki na nogi , oraz w tackę na narzędzia. Wykonane z materiału łatwozmywalnego i odporne na środki dezynfekujące. Zamawiający zastrzega sobie, że montaż foteli powinien dokonać Oferent. |
| 2 | taboret - krzesło dla lekarza pracującego przy fotelu ginekologicznym - 2 szt. | taboret - krzesło dla lekarza pracującego przy fotelu ginekologicznym - 2 szt. 1. taboret - krzesło winno być wykonane z materiału łatwozmywalnego w kolorze ecrii , odporne na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi. |
| 3 | aparat do mierzenia ciśnienia stojący - 2 szt. | aparat do mierzenia ciśnienia stojący - 2 szt. 1. aparaty winny posiadać kółka , aby można nim przemieszczać się po gabinecie |
| 4 | lampa bakteriobójcza - 2 szt. | lampa bakteriobójcza 2 -szt. lampa bakteriobójcza ( przepływowa) ścienna z licznikiem |
| 5 | wieszak na bieliznę dla kobiet - 2 szt. | wieszak na bieliznę dla kobiet - 2 szt. |
| 6 | leżanka lekarska - 1 szt. | leżanka - 1 szt. 1. leżanka lekarska winna być w kolorze ecrii wykonana z materiału łatwozmywalnego , odpornego na środki dezynfekujące |