#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „dostawa aparatu  USG”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | dostawa aparatu USG | dostawa aparatu USG |

Szczegółowy opis zadań:

| Zadanie nr | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa aparatu USG | Dostawa aparatu USG aparat USG wyposażony w zestaw głowic do badania USG jamy brzusznej, wzbogacony o możliwość badań ginekologicznych przezpochwowych oraz badania narządów powierzchniowych typu : tarczyca, sutki, narząd ruchu oraz możliwość wykonywania badań przepływowych naczyń, kolorowy Doppler i Power/Angio/Doppler aparat wyposażony winien być w głowicę: - sonda convex – 3,5 MHz - sonda liniowa – 5- 7,5 MHz, - oraz w trzy gniazda do głowic obrazowych. Aparat USG nowej generacji wyposażony winien być w ergonomiczną i łatwą w obsłudze klawiaturę z kolorowym monitorem, oraz z wideoprinterem. Aparat USG winien posiadać 2 głowice - głowica 1 – liniowa ( badania tarczycy, sutków oraz innych narządów powierzchniowych, a także narządów ruchu ( badanie przepływowe naczyń Angio/Power/Doppler) – 5-7,5 MHz - głowica 2 convex ( badania narządów jamy brzusznej, nerek, stercza, narządu rodnego oraz ciąży – 3,5 MHz. Zamawiający ustala, że Oferent gwarantuje bezpłatne szkolenie na w/w aparacie oraz próbne testowanie aparatu. |