Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Znak sprawy: Zp/rem/gab/gin/01/09	Zduńska Wola , 2009-01-19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11 i gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Zatwierdzono w dniu:

2009-01-19

Maciej Milak

# Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

# Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11.

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11 Roboty ogólnobudowlane rozebranie wykładziny ściennej z płytek - m kw. – 18.370 zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – m kw. -36.730 zerwanie cokolika cementowego – m – 31.100 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15 cm – m sześć. – 1.778 zerwanie posadzek lub 0okładzin z masy lastrykowej – m kw.- 1.170 wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m kw.- szt. 5.000 rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- m sześć-0.395 ługowanie farby olejnej z tynków ścian- m kw. -27.650 zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 – m kw. – 81.920 wykucie z muru podokienników drewnianych ,stalowych- m – 6.000 wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km .- m sześć. – 3.004 wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy nast.1 km krotność = 4- m szęść. 3.004 otwory w ścianach murowanych –ułożenie nadproży prefabr. – m – 7.800 tynki wew.zwykłe kat.III wykonyw.ręcznie na podłozu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- m kw. – 18.370 wykon.pasółw tynku zwykł.kat.III o szr.do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami – m – 7.800 osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegły – szt-4.000 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow.1,6 m2 fabrycznie wykończone- m kw. – 5.400 drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone- m kw. -0.900 obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł – szt. -5.000 izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z foli polietylen.szerokiej pozornie podposadzkowe – m kw. – 36.730 izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konst. Na sucho-jedna warstwa – m kw-36.730 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte gładko – m kw. -36.730 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej-dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10 mm krotność =2 – m kw. -36.730 posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej- przygotowanie podłoża – m kw. – 36.730 posadzki płytowe z kamieni sztucznych ; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą – m kw. – 36.730 cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płtek 20x20 –cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek przygotowanie podłoża – m – 36.000 cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykła – m – 36.000 licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża – m kw. – 32.600 licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną – m kw- 32.600 okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach na rusztach , rozstaw profil nośnych 40 cm – m kw. – 36.730 obud.belek i podciągów płytami gips.-karton na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01- m kw. – 0.360 wewn.gładzie gipsowe dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych. – m kw. – 95.490 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – m kw. 132.220 montaż żaluzji aluminiowych – m kw. – 7.500 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przebicie otworów o pow.do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm – szt – 2.000 przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. Do 10 cm – szt. – 2.000 spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych – m – 3.000 anemostaty kołowe D o śr.do 160 mm – szt. – 2.000 obróbki przy szer.w rozw.ponad 25 cm – z blachy ocynkowanej – m kw.- 1.600 naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną ( 2-warst.pokr.z papy pretor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu papy).- m kw.-4.000 Instalcje elektryczne demontaż termy elektycznej – szt. – 1.000 demontaż zlewu kuchennego – kpl-1.000 demontaż umywalki porcelanowej – kpl.- 3.000 demontaż bidetu porcelanowego – kpl- 1.000 demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzewalnej do 5,0 m2 – kpl -5.000 demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o …śr. 15-20 mm – szt. -5.000 dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych , baterii płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm – szt. – 10.000 dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych – szt.- 5.000 urządzenia do podgrzewania wody – kpl- 2.000 umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym – umywalki z odzysku – kpl- 2.000 szafki kuchenne zlewozmywakowe – m kw. – 0.960 bidety z baterią i syfonem – kpl – 1.000 rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych stalowych aluminiowych , płytowych konwektoró , nagrzewnic o połączeniu spawanym – kpl- 5.000 zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczna o śr. nominalnej 15 mm – szt- 5.000 grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.600-900 mm i dług.do 1600 mm – szt. – 5.000 Instalacja elektryczna demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem – szt- 9.000 demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego , natynkowego – szt. – 4.000 demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych – szt- 14.000 wykucie bruzd ndla przewodów wtynkowych w cegle – m – 140.000 zaprawianie bruzd o szerokości do 25 cm – m – 130.000 zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm – m – 10.000 przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do ½ cegł.w ścianach lub stropach z cegły – otw.- 5.000 przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 cegł.w ścianach lub stropach z cegły – otw.-2.000 przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm 2 układane p.t w gotowych bruzdach z podłożu innym niż betonowe – m – 130.000\ przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t w gotowych bruzdach w podłożu ninnym niż betonowe – m – 10.000 łączniki krzyżowe , dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- szt.- 4.000 gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2 biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm2- szty-14.000 oprawy oświetleniowe zawieszane ( zwykłe) – żarowa – kpl – 9.000 podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce – szt.żył- 90.000 podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce – szt.żył- 10.000 sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia- pomiar -10.000 sprawdzenie i pomiar 3 – fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – pomiar – 1.000 badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( pierwszy pomiar) – szt-1.000 gabinet ginekologiczny w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 roboty ogólnobudowlane rozebranie wykładziny ściennej z płytek – m kw. – 4.890 rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowcyh i spilśnionych- m kw. – 4.172 wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2- szt. – 2.000 rozebranie ścianki z cegieł o grub.1/2 ceg. na zaprawie cementowo – wapiennej – m kw. – 6.036 rozebranie ścian , filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- m sześć- 0.069 rozebranie posadzki z płytek na zapr. Cem – m kw. -345.183 zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – m kw. – 26.621 zerwanie cokolika cementowego ( cokolik z płytek ) m – 28.820 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm – m sześć- 3.040 ługowanie farby olejnej z tynków ścian – m kw. – 32.432 wykucie z muru podokienników z lastryko- m – 7.960 wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km – m sześć- 4.854 wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy nast.1 km – krotność=4 – m sześć – 4.854 ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.- m kw. – 9.733 ścianki działowe pełne z cegieł gr.1/2 ceg. – m kw. – 3.963 ścianki działowe pełne z cegieł – dodatek za zbrojenie – m kw. – 9.733 otwory w ścianach murowanych ułożenie nadproży prefabr. – m – 2.600 tynki wew.zwykłe kat III wykonyw.na podłożu z cegły i pustaków nascianach w POM.o pow.podłogi ponad 5 m2- m kw. – 27.392 wykon.pasów tynku zwykł.kat. III o szer.do30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami – m – 11.540 osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegły – szt- 2.000 skrzydła drzwiowe płytowe wew.jednodzil. pełne o pow. ponad 1,6 m2 fabr. Wyk.- m kw. – 1.800 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklane o pow. ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone – m kw. – 1.800 obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł – szt- 3.000 obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł – szt- 2.000 izolacja przeciw. I przeciwwodna z foli polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe – m kw- 60.804 izolacje cieplne i przeciwdziwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konst.nasucho – jedna warstwa – m kw- 60.804 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potr.zazmianę grub.o 10 mm – krotność = 2 – m kw- 60.804 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej – przygotowanie podłoża – m kw. – 60.804 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą – m kw. – 60.804 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej – przygotowanie podłoża – m kw. – 60.804 cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek – przygotowanie podłoża – m – 55.140 cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykła – m – 55.140 licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża – m kw – 64.690 licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną – m kw – 64.690 wew.gładzie gipsowe dwuwarestw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych – m kw. – 116.071 wew.gładzie gipsowe dwuwarst.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych- m kw- 60.804 dwukrotne malowane farbami emulsyjnymi pow.wew.- podłoży gipsowych z gruntowaniem – m kw. – 176.875 obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł – szt. – 4.000 instalacje sanitarne 39 . demontaż termy elektrycznej – szt – 3.000 40. demontaż umywalki porcelanowej – kpl- 3.000 41. demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewal.do 5.0 m2 – kpl- 4.000 42. demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20 mm – szt. 4.000 43. wykucie , zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej – m sześć – 0.0789 44. rurociągi miedziane o śr.zew.15 mm o połączeniach lutowanych , na ścianach w budynkach mieszkalnych – m – 10.000 45. dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych baterii,płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm – szt. – 3.000 46. dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych baterii, mieszaczy , hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 18 mm – szt. 8.000 47. rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr.50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych- m – 4.000 48. rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych – m – 1.000 49. dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych – szt. 5.000 50. dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych- szt- 1.000 51. urządzenie do podgrzewania wody – kpl – 4.000 52. umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym – umywalki z odzysku – kpl – 3.000 53. umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym – kpl – 1.000 54. bidety z baterią i syfonem - - kpl – 1.000 55. ustępy z płuczką typu „ kompakt” – kpl – 1.000 56. rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych., aluminiowych płytowych konwektorów nagrzewnic o połączeniu spawanym – kpl- 4.000 57. zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczna o śr. nominalnej 15 mm – szt -4.000 58. grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – szt.-4.000 Instalacja elektryczna 59. demontaż opraw oświetleniowcy świelówkowych z kloszem – szt. – 9.000 60. demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego natynkowego – szt. – 3.000 61. demontaż gniazd m i instalacji wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych , natynkowych – szt. – 13.000 62. wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle – m – 130.000 63. zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm – m – 130.000 64. przebijanie otworów śr.25 mm o długości do ½ ceg. w ścianach lub stropach z cegły – otw-5.000 65. przebijanie otworów śr.25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły – otw.- 2.000 66. przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – m – 120.000 67. przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – m – 10.000 68. łączniki krzyżowe dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej – szt- 4.000 69. gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm2 – szt. – 14.000 70. oprawy oświetleniowe zawieszane ( zwykłe) – żarowe- kpl- 9.000 71. oprawy oświetleniowe przykręcane ( zwykłe) – żarowa – kpl- 1.000 72. wentylatory ścienne( montaż i dostawa ) – szt. – 1.000 73. podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm 2 pod zaciski lub bolce -szt-żył – 90.000 podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce – szt-żył- 10.000 75.sprawdzenie i pomiar 1 – fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – pomiar – 10.000 sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar – 1.000 77. badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( pierwszy pomiar) – szt.- 1.00 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.

## Uwaga : Zamawiający ustala , że do oferty winno być załączone oświadczenie z wizji lokalnej zadania

## Zamawiający informuje, że „ ślepy kosztorys” jest integralną częścią  oferty i należy go odebrać od inwestora bądź zwrócić się z pismem do inwestora o przesłanie go poczta lub faksem .

# Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 2 miesiące od daty udzielenia zamówienia

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających ( art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 )

## Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające ..

## W przypadku nie przewidzianych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie ogłaszania przetargu, Zamawiający może wydłużyć termin n realizacji zamówienia .

# Warunki udziału w postępowaniu:

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

| Lp: | Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: |
| --- | --- |
| 1 | Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych |
| 2 | Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia |
| 3 | Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia |

## Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

## Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Barbara Mosińska - tel. 665 679 606 |
| --- | --- |

### W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Barbara Mosińska - tel. 665 679 606 |
| --- | --- |

# Wadium:

### W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą:

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą parafowane. 
Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 2 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 3 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 4 | Koncesja, zezwolenie lub licencja | Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym |  |
| 5 | Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS | Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |  |
| 6 | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej |  |
| 7 | Potwierdzenie posiadanych uprawnień | Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień |  |
| 8 | Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń | Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca |  |
| 9 | Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia | Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności |  |
| 10 | Wykaz wykonanych robót budowlanych | Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie |  |
| 11 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | Oświadczenie z art. 22 i 24 | 1 |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: remont gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11 i gabinetu ginekologicznego w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 NIE OTWIERAĆ przed 2009-02-10 godz. 09:30”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat SPZPOZ w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 do dnia 2009-02-10 do godz. 09:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2009-02-10 o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat SPZPOZ w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2

# Opis sposobu obliczenia ceny:

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą PLN

# Kryteria oraz sposób oceny ofert:

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

### wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,

### wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

### wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej www.spzpoz-zdunskawola.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

## Wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:

#### treści ogłoszenia,

#### postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

### Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

## Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty  przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie z art. 22 i 24 |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru: |
| --- | --- |
| 1 | Szczegółowy opis zamówienia |
| 2 | Wzór oferty na roboty budowlane |
| 3 | Wzór umowy na roboty budowlane |